## Slide 1: WUR Action Frame Format
Date: 2018-1-15
Authors:
Name | Company | Address | Phone | Email
Lei Huang | Panasonic Corporation |  |  | lei.huang@sg.panasonic.com
Rojan Chitrakar |  |  |  | 
Yoshio Urabe |  |  |  | 

## Slide 2
 | Category | WUR Action | Dialog Token | WUR Mode Element
Octets | 1 | 1 | 1 | TBD
Background (1/2)
WUR Action frame is used to enable WUR negotiation and WUR mode signaling [1].
  WUR Action field:
    WUR Mode Setup
    WUR Mode Teardown
 | Element ID | Length | Element ID Extension | Action Type | WUR Mode Response Status | WUR Parameters
Octets: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TBD
  Action Type field:
    Enter WUR Mode Request
    Enter WUR Mode Response
    Enter WUR Mode Suspend Request
    Enter WUR Mode Suspend Response
    Enter WUR Mode Suspend
    Enter WUR Mode
  WUR Mode Response Status field:
    Enter WUR Mode or WUR Mode Suspend Accept
    Denied

## Slide 3
Background (2/2)
WUR Mode
WUR Mode Suspend
No WUR
One-way Teardown
One-way Teardown
Two-way Setup
One-way or two-way Setup
One-way Setup
Two-way Setup
The WUR action frame containing WUR mode element supports the following state machine for WUR mode operation [1][2]
Note: for a non-AP STA in WUR mode, the STA may initiate to change WUR parameters (e.g., WURx duty cycle) via two-way Setup.

## Slide 4: Problem Statement
AP may need to change WUR parameters (e.g., WUR ID) for a non-AP STA in WUR Mode.
There is no mechanism in current 11ay SFD to support this.

## Slide 5
Proposal
The WUR action frame format is revised to support that AP initiates to change WUR parameters (e.g., WUR ID) for a non-AP STA in WUR Mode via one-way setup.

## Slide 6
 | Category | WUR Action | Dialog Token | WUR Mode Element
Octets | 1 | 1 | 1 | TBD
Proposed WUR Action Frame
 | Element ID | Length | Element ID Extension | Action Type | WUR Mode Response Status | WUR Parameters
Octets: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TBD
  Action Type field:
    Enter WUR Mode Request
    Enter WUR Mode Response
    Enter WUR Mode Suspend Request
    Enter WUR Mode Suspend Response
    Enter WUR Mode Suspend
    Enter WUR Mode
    Update WUR Parameter

## Slide 7: Reference
11-17-0575-08-00ba-spec-framework
11-17-1627-02-00ba-WUR-action-frame-format-follow-up

## Slide 8: SP
  Do you support to modify R.4.2.C in 11ba SFD as follows?
    R.4.2.C: The WUR Mode element can include the following:
      Action Type field that includes the following indications:
        Enter WUR Mode Request
        Enter WUR Mode Response
        Enter WUR Mode Suspend Request
        Enter WUR Mode Suspend Response
        Enter WUR Mode Suspend
        Enter WUR Mode
        Update WUR Parameter
  Y/N/A: